ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На рециркулятор бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха помещений РБ-18- «Я-ФП»-01.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес | 7,5 кг | да |
| 2 | Размеры аппарата | 1105х150х150 мм | да |
| 3 | Питание | Сеть переменного тока напряжением 220 В ±10%, 50 Гц | да |
| 4 | Потребляемая мощность | 70 ВА | да |
| 5 | Время непрерывной работы. | Не более 7 суток | да |
| 6 | Условия эксплуатации | УХЛ 4.2, от +10 С° до +35 С°, относительная влажность 80% при t=25 С° | да |
| 7 | Облученность от источника УФ излучения. | Не менее 2 Вт/м² на расстоянии 1 м (при снятом кожухе) | да |
| 8 | Тип источника УФ излучения | Две ртутные лампы низкого давления 30 W, с длиной волны 253,7 Нм. | да |
| 9 | Элементы управления | Кнопка включения/выключения от сети питания. | Да |
| 10 | Индикаторы | Включения в сеть, отображение работоспособности ламп УФ. | Да |
| 11 | Защита персонала от УФ излучения. | Защитное исполнение корпуса, не пропускающее УФ излучение при работе. | Да |
| 12 | Выход на рабочий режим. | Не более 1 минуты | да |
| 13 | Уровень шума. | Не более 55 дБ. | да |
| 14 | Типы обрабатываемых помещений | I-V категории объёмом не более 75 м³ | да |
| 15 | Электробезопасность | ГОСТ Р50267.0 класс I тип В | да |
| 16 | Класс потенциального риска применения | 2а | да |
| 17 | Крепление для подвешивания на стене | Наличие | да |
| 18 | Подставка передвижная | Дополнительная опция | да |
| 19 | Средний срок службы | 5 лет | да |
| 20 | Срок хранения | 1 год | да |
| 21 | Гарантийный срок | 1 год | да |
| 22 | Запасные части | Вставки плавкие 1А, 2 шт | да |
| 23 | Наличие упаковки для транспортировки | Наличие | да |
| 24 | Наличие сервисной службы | г. Ярославль | да |
| 25 | Наличие паспорта | на русском языке | да |
| 26 | Комплект поставки: - рециркулятор бактерицидный РБ-18-«Я-ФП»-01 - тара упаковочная - руководство по эксплуатации - вставка плавкая 1А | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. | да |
| 27 | Обозначение при заказе | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-18-«Я-ФП»-01, ТУ 9451-018-55307168-2010 | да |