ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На рециркулятор бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха помещений РБ-20- «Я-ФП»-02.

Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-20-«Я-ФП»-02, ТУ 9451-020-55307168-2011

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес | 6 кг | да |
| 2 | Размеры аппарата | 805х250х120мм | да |
| 3 | Питание | Сеть переменного тока напряжением 220 В ±10%, 50 Гц | да |
| 4 | Потребляемая мощность | 60 ВА | да |
| 5 | Время непрерывной работы. | Не более 7 суток | да |
| 6 | Условия эксплуатации | УХЛ 4.2, от +10 С° до +35 С°, относительная влажность 80% при t=25 С° | да |
| 7 | Облученность от источника УФ излучения. | Не менее 1 Вт/м² на расстоянии 1 м (при снятом кожухе) | да |
| 8 | Тип источника УФ излучения | Три ртутные лампы низкого давления 15 W, с длиной волны 253,7 Нм. | да |
| 9 | Элементы управления | Кнопка включения/выключения от сети питания. | да |
| 10 | Производительность | 100 м³/час | да |
| 11 | Встроенный воздушный фильтр | воздушный фильтр класса G2 по ГОСТ Р 51251-99, степень фильтрации более 10 мкм | да |
| 12 | Индикаторы | Включения в сеть, отображение работоспособности ламп УФ, наработки лампы, работоспособности вентиляторов | да |
| 13 | Защита персонала от УФ излучения. | Защитное исполнение корпуса, не пропускающее УФ излучение при работе. | да |
| 14 | Выход на рабочий режим. | Не более 1 минуты | да |
| 15 | Уровень шума. | Не более 40 дБ. | да |
| 16 | Типы обрабатываемых помещений | Класс чистоты помещений А, Б, В, Г объёмом не более75 м³ | да |
| 17 | Электробезопасность | ГОСТ Р50267.0 класс I тип В | да |
| 18 | Класс потенциального риска применения | 2а | да |
| 19 | Крепление для подвешивания на стене | Наличие | да |
| 20 | Крепление к подставке передвижной | Дополнительная опция | да |
| 21 | Средний срок службы | 5 лет | да |
| 22 | Срок хранения | 1 год | да |
| 23 | Гарантийный срок | 1 год | да |
| 24 | Запасные части | Вставки плавкие 1А, 2 шт | да |
| 25 | Наличие упаковки для транспортировки | Наличие | да |
| 26 | Наличие сервисной службы | г. Ярославль | да |
| 27 | Наличие паспорта | на русском языке | да |
| 28 | Особенности конструкции | 1.Легкосъемная поликарбонатная крышка для удобства доступа медицинского персонала к ультрафиолетовым лампам и отражателю для периодического обслуживания (протирание спиртом 96%) 2.ЖК дисплей, отображающий информацию о техническом состоянии узлов рециркулятора. | да |